УТВЕРЖДАЮ

___________________ Беркингали Н

«28» марта2024г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Прибор Амбулаторный монитор артериального давления ABPM-05 | Питание: 2 NiCd аккумулятора или NiMH батарейки AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД:осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД : 20-280 мм рт.ст. ЧСС: 40-160 уд./мин. Точность измерений: АД : ±3 мм рт.ст. ± 2% ЧСС: ±5% Хранение данных: более 600 измерений АД, позволяет мониторировать более 48 часов.Твердотельная энергонеза-висимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехозащищенности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД имеет соответствие стандарту BHS аналогично прибору ABPM-04 Нагнетание: компрессор с автоматическим управлением Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; клапан аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъя-тии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Масса: не более 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Сумочка для аппарата | Сумочка для транспортировки аппарата | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации аппарата | 1 шт. |
|  |  | 4 | Манжета нормальных размеров | Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.; | 1 шт. |
|  |  | 5 | Интерфейс оптического соединения с ПК | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  |  | Батареи типа АА | Батареи питания |  |
|  |  |  | Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г. Астана, район Байқоныр, ул. Ж.Досмухамедулы, 24 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |